## Slide 1: Bijscholing Materiaalkeuring
Sebastiaan Durand

## Slide 2: Agenda
Voorstellen
Waarom
Proces
Materiaal
Keuren

## Slide 3: Voorstellen
Sebastiaan Durand
  NWO WL & SR 2015 – heden
  Materiaalkeuring EK Atletiek 2016
  Materiaalkeuring NK/NKJ

## Slide 4: Waarom Keuren?
En niet wegen?

## Slide 5: Waarom Keuren?
WR 187.1
  Uitsluitend werpmateriaal dat door de IAAF is gecertificeerd mag worden gebruikt.
WR 187.2
Dit werpmateriaal moet door de IAAF gecertificeerd zijn, het moet voor aanvang van de wedstrijd gecontroleerd en gemerkt zijn door de organisatoren

## Slide 6: Waarom Keuren?
WR 260.17d – Nederlandse Records
Bij de werponderdelen moet voorafgaand aan de wedstrijd worden gecontroleerd of het werpmateriaal voldoet aan artikel 123. Als de scheidsrechter tijdens de wedstrijd constateert dat er een record is geëvenaard of verbeterd, moet hij direct het gebruikte werpmateriaal merken en een controle laten uitvoeren om vast te stellen dat het werpmateriaal nog steeds voldoet aan de regels óf dat er een verandering van de eigenschappen heeft plaatsgevonden. Normaal gesproken moet dit werpmateriaal, in overeenstemming met artikel 123, na afloop van de wedstrijd opnieuw worden gecontroleerd.

## Slide 7: Proces
Reguliere Wedstrijden
Competitie
Nationale Wedstrijden

## Slide 8: Proces
Organisatie materiaal
  Jaarlijks volledig keuren, ruim voor seizoen
  3 per gewicht, juiste types
  Na wedstrijd bij opbergen visueel keuren
    Grensgevallen qua gewicht vaker wegen

## Slide 9: Materiaal

## Slide 10: Weegschaal
Bereik
Meet-nauwkeurigheid
Kalibratie

## Slide 11: Weegschaal
Bereik
  0 gr tot 8 kg (werpgewicht tot 16 kg)
Meet-nauwkeurigheid
  Voorkeur 1 gr (e=1gr)
  Alternatief 2gr (e=2gr)
  e=10gr geen optie. 700gr kan dan zijn 695gr en 705gr
Kalibratie
  Vergelijken resultaat weegschaal met bekende gewichten

## Slide 12: Weegschaal
Implement | Gewicht | Weegschaal Sebastiaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Speer | 400gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Speer | 500gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Speer | 600gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Speer | 700gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Speer | 800gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Discus | 1000gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Discus | 1500gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Discus | 2000gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kogel | 3000gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kogel | 4000gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kogel | 5000gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kogel | 6000gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kogel | 7260gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: Keuren - Kogel
WR 188
De kogel moet zijn gemaakt van massief ijzer, messing of een ander metaal, dat niet zachter is dan messing. De kogel mag ook bestaan uit een mantel van een dergelijk metaal, gevuld met lood of een ander materiaal. De kogel moet bolvormig zijn en het oppervlak moet glad zijn afgewerkt. Informatie voor fabrikanten: voor een glad oppervlak moet de variatie in hoogten op het oppervlak minder zijn dan 1,6 μm d.w.z. een ruwheidsgetal van N7 of minder.

## Slide 14: Keuren - Kogel

## Slide 15: Keuren - Kogel

## Slide 16: Keuren - Kogel

## Slide 17: Keuren - Kogel
Minimale controle:
Gewicht
Diameter
Vorm
Beschadigingen

## Slide 18: Keuren - Kogel
Indoor: WR 222.6
Een kogel met een plastic of rubber omhulsel moet een vulling hebben van geschikt materiaal, zodat er bij het neerkomen op een normale sportvloer in een sporthal geen schade wordt veroorzaakt. De kogel moet bolvormig zijn en het oppervlak moet glad zijn afgewerkt. Informatie voor fabrikanten: voor een glad oppervlak moet de variatie in hoogten op het oppervlak minder zijn dan 1,6 μm d.w.z. een ruwheidsgetal van N7 of minder.

## Slide 19: Keuren - Discus
WR 189
De discus moet bestaan uit een massieve of holle massa van hout of ander geschikt materiaal met een metalen velg, waarvan de rand cirkelvormig moet zijn. De doorsnede van de rand van de metalen velg moet geheel cirkelvormig zijn met een straal van ongeveer 6 mm. Aan beide zijden mogen in het midden ronde metalen platen zijn ingelegd. De discus mag ook gemaakt zijn zonder inlegplaten, mits het oppervlak in het midden vlak is en de afmetingen en het totale gewicht overeenstemmen met de specificaties. De beide zijden van de discus moeten identiek zijn en mogen geen inkepingen, uitsteeksels of scherpe hoeken hebben. De zijden moeten in een rechte lijn lopen van het begin van de velgboog tot aan een cirkel met een straal van 25 mm tot 28,5 mm vanaf het middelpunt van de discus.

## Slide 20: Keuren - Discus
WR 189
Het profiel van de discus moet als volgt worden ontworpen. Vanaf het begin van de velgboog neemt de dikte van de discus gelijkmatig toe tot de maximale dikte D bereikt is. Deze maximale waarde wordt bereikt op een afstand van 25 tot 28,5 mm vanaf de as van de discus Y. Vanaf dit punt tot aan de as Y is de dikte van de discus constant. De boven- en onderkant van de discus moeten identiek zijn en de discus moet symmetrisch zijn rondom de as door het middelpunt Y. De discus, inclusief het oppervlak van de velg, mag geen verruwingen hebben en de afwerking moet glad (zoals omschreven in artikel 188.4) en geheel gelijkvormig zijn.

## Slide 21: Keuren - Discus

## Slide 22
Keuren - Discus

## Slide 23
Keuren - Discus

## Slide 24: Keuren - Discus
Minimale controle:
Gewicht
Dikte
Diameter discus/Diameter platte deel
Metalen velg indien tool
Vorm
Beschadigingen

## Slide 25: Keuren - Speer
WR 193.1 t/m 11

## Slide 26: Keuren - Speer

## Slide 27: Keuren - Speer

## Slide 28: Keuren – Speer
Minimale controle:
Gewicht
Lengte speer / Lengte metalen kop
Zwaartepunt
Handvat (uiterlijk en lengte)
Diameter speer vlak voor handvat
Vorm
Beschadigingen

## Slide 29: Keuren - Slingerkogel
WR 191.4
De slingerkogel bestaat uit drie delen: een metalen kogel, de kabel en het
handvat.
5. De kogel moet zijn gemaakt van massief ijzer, van messing of van een ander metaal, dat niet zachter is dan messing. De kogel mag ook bestaan uit
een mantel van een dergelijk metaal, gevuld met lood of een ander materiaal.
Het zwaartepunt mag niet verder dan 6 mm van het middelpunt van de bol
liggen d.w.z. het moet mogelijk zijn de metalen kop van de slingerkogel
(zonder kabel en handvat) te balanceren op een horizontale, scherp gekante buisopening met een diameter van 12 mm (zie Fig. 191a).
Indien een vulling wordt gebruikt, moet dit zo zijn aangebracht dat deze vulling onbeweeglijk is en dat het voldoet aan de eisen t.a.v. het zwaartepunt.

## Slide 30
De kabel moet bestaan uit één ononderbroken, recht stuk draad van verenstaal van tenminste 3 mm doorsnee dat niet merkbaar mag rekken bij het
slingeren. Aan een of aan beide uiteinden mag een lus gemaakt worden om de draad te kunnen vastmaken. De kabel moet aan de metalen kop van de slingerkogel zijn bevestigd door middel van een gewone draaispil al of niet met kogellager
Het handvat moet onbuigzaam zijn en mag niet zijn voorzien van scharnierende verbindingen. Het handvat mag bij een trekkracht van 3,8 kN niet meer dan 3 mm langer worden. Het handvat moet op een zodanige manier
aan de draad zijn bevestigd dat de totale lengte tijdens het slingeren niet
groter kan worden. Het handvat moet door middel van een lus aan de kabel
zijn verbonden. Hiervoor mag geen draaispil worden gebruikt.
Het handvat moet symmetrisch zijn ontworpen en mag bestaan uit een
rechte of gebogen greep en/of beugel. De handgreep mag niet eerder
breken dan wanneer er een kracht van 8 kN op uitgeoefend wordt.
Opmerking: Andere vormen die voldoen aan de specificaties kunnen worden geaccepteerd.

## Slide 31: Keuren - Slingerkogel

## Slide 32: Keuren - Slingerkogel
Keuren - Slingerkogel

## Slide 33: Keuren – Slingerkogel
Minimale controle:
Gewicht
Lengte
Zwaartepunt
Diameter kogel
Kabel
Handvat (uiterlijk/beschadigingen)
Beschadigingen

## Slide 34: Keuren - Werpgewicht

## Slide 35: Keuren - Werpgewicht
Outdoor werpgewicht
(a) Constructie Het gewicht bestaat uit drie delen: een metalen kogel, een ketting en een handvat.
(b) De kogel De metalen kogel moet zijn gemaakt van ijzer of van een ander metaal, dat niet zachter is dan messing. De kogel mag ook bestaan uit een mantel van een dergelijk metaal, gevuld met lood of een ander vast materiaal. De metalen kogel moet bolvormig zijn. Indien een vulsel is gebruikt, moet dit zo ingewerkt zijn dat het onbeweeglijk is en dat het zwaartepunt niet verder dan 9 mm van het middelpunt van de kogel ligt.
(c) De ketting De metalen kogel moet door middel van een ketting met het handvat verbonden worden. De ketting moet zo sterk zijn dat deze tijdens het werpen niet merkbaar kan rekken.
(d) Het handvat Het handvat mag gevormd worden door een of twee kabelwindingen. Het moet onbuigbaar zijn, zonder scharnierende verbindingen. Het mag tijdens het werpen niet merkbaar rekken. Het wordt op zodanige wijze aan de ketting bevestigd, dat de totale lengte van het werpgewicht tijdens het werpen niet groter wordt.
(e) Verbinding van de ketting De ketting moet aan de metalen kogel zijn vastgemaakt door middel van een gewone draaispil of een draaispil met kogellager. Er mag geen spil gebruikt worden om het handvat aan de ketting te bevestigen.

## Slide 36: Keuren – Werpgewicht
Minimale controle:
Gewicht
Lengte
Zwaartepunt
Diameter kogel
Ketting
Handvat (uiterlijk/beschadigingen)
Beschadigingen

## Slide 37: Keuren - Knots
IPC Rule 37
2. Construction. The Club shall consist of four main parts: a head, a neck, a body and an end. The head, neck and body shall be solid and made of wood so as to constitute a fixed and integrated whole. The body shall have fixed it to a cylindrical end constructed of metal without indentations, projections or sharp edges.
3. The surface of the head, neck and body shall be smooth and have no dimples or pimples, grooves or ridges, holes or roughness.
4. The head shall be spherical or cylindrical in shape and immediately taper towards the neck. The diameter of the widest part of the body shall not exceed 60mm, may be cylindrical. The club shall taper regularly towards the neck and slightly towards the metal end.

## Slide 38: Keuren - Knots

## Slide 39: Keuren - Knots
Minimale controle:
Gewicht
Lengte
Dikte
Metalen eind
Vorm
Beschadigingen

## Slide 40: Pols/Hoog

## Slide 41: Pols/Hoog

## Slide 42: Pols/Hoog

## Slide 43: Materiaal
Sola PRO-TM
EUR 25

## Slide 44: Materiaal
Nordic Sports
EUR 562,50

## Slide 45: Materiaal
Getra Sport
EUR 1295,00
Discus
EUR 70,05
Kogel
EUR 95,80

## Slide 46: Materiaal
Polanik
EUR 275,88

## Slide 47: Materiaal
Polanik
EUR 5118,30

## Slide 48: Vragen?
Mail:
Sebastiaan@durand.nl
Als afkeuringen/bijzonderheden graag foto van maken en mailen!